## Slide 1
暑期狗加臂工作汇报
任务流程：
1、先实现机器狗本体仿真环境搭建，包括urdf模型参数导入、传感器配置（可考虑在狗的前背放置1个 livox mid360激光雷达）；
2、添加机器狗导航功能，可参考nav2经典2D导航框架，实现点到点的导航；
3、添加机械臂模型，在此基础上，在机器狗后背放置机械臂，机械臂末端放置1个realsense双目深度相机；
4、添加抓取点识别算法，可参考AnyGrasp算法；
5、添加机械臂运控算法，包括逆运动学求解、轨迹规划、夹爪控制。

## Slide 2
工作情况
### 获取需要的urdf/usd文件
#### 从官网下载deep_robotics_model
里面有M20和M20_Piper的urdf/usd文件，经查阅确认M20Pro和M20的模型是相同的。
【插M20_Piper图和Piper图】
由于M20_Piper模型中Piper部分的碰撞网格较复杂，笔记本显存不够，所以进行了处理：仅保留夹爪手指部分的精确碰撞网格（比原本的M20_Piper更精确，原本的usd使用的是convexHull，我们把手指部分用convexDecomposition）。
【插对比图】
#### 从之前做过的项目中拿香蕉的usd
【插香蕉对比图，并且说明我们对原本的香蕉做了什么改变】
#### 从之前做过的项目中拿桌子的usd
【插桌子图，并且说明对它进行了适当缩放】

## Slide 3
工作情况
### 获取需要的urdf/usd文件
#### 从之前做过的项目中拿香蕉的usd
【插香蕉对比图，并且说明我们对原本的香蕉做了什么改变】
#### 从之前做过的项目中拿桌子的usd
【插桌子图，并且说明对它进行了适当缩放】

## Slide 4
工作情况
### 配置传感器
【插雷达env中的配置图和雷达的配置，说明射线稀疏的原因，这也是给物体垫桌子的原因】

## Slide 5
工作情况
### 添加导航模块
导航模块由3步组成：
* 手动建图【插图表示使用官方rl_training仓库已经获得了具有指令运动的机器狗】，获得点云&栅格地图
* navigate_to_goal.py脚本中边规划路径边执行【插图nav_process】，其中路径规划部分手写astar算法，借鉴了Nav2框架中的局部路径跟踪控制器、维护代价地图等。

## Slide 6
工作情况
### 添加机械臂及双目深度相机
* 机械臂部分用基础几何体代替原本的stl直接导出的轮廓（除了夹爪手指部分保留）
* 双目深度相机安装注意与gripper_base的相对位置和旋转【插几张tmp_pictures/下的图表示相机看到的画面】

## Slide 7
工作情况
### 添加Anygrasp算法
* 阅读学习了PointNet、PointNet++、GrsapNet-1Billion、Anygrasp的论文【可插笔记图】
* 主要是安装它的sdk然后就可以直接使用，注意它的输出（x轴对应approach轴，y轴是closing轴）
* 解的选择：
* 把点云喂给Anygrasp之前先处理掉桌面点防止没有竖直抓取的解
* 利用香蕉颜色先粗筛目标抓取点在香蕉上的解
* 同时考虑抓取的ik可解、竖直程度、得分

## Slide 8
工作情况
### 机械臂控制
【插分析的机械臂的joint、body以及各种坐标系的图】
* 难点1：ik求解，并且要能选出合理的解（考虑位置误差、关节限位、跳变、平滑性）
* 难点2：gripper_base、j7j8（手指）、相机、Anygrasp的坐标系、arm_base、机器狗base_link、世界坐标系的转换关系

## Slide 9
工作情况
状态机设置（整个任务串起来）
【插状态机截图】

## Slide 10
工作情况（状态机导航阶段）
* **NAV**：驱动机器人从起点移动到目标点，使用 astar 路径规划 + Pure Pursuit 跟踪 + 策略网络执行
* 定期重规划路径
* 获取膨胀后的二值地图
* 坐标转换：世界坐标->栅格坐标
* 清除起点和终点周围的障碍
* astar路径规划
* 计算到目标的距离
* \>1.5m：Pure Pursuit跟踪
* 1.5m~3.0m：Pure Pursuit + 朝向混合，这样让机器狗提前转向，使其大致面向正确的方向
* <=1.5m：PD控制器控制（精准定位效果更好），防止Pure Pursuit振荡
* 输入神经网络后输出动作
* 检验是否到目标
* **ALIGN_YAW_1**：使机器人朝向为+Y
* 计算朝向误差
* PD控制角速度命令
* **PAN_VX&PAN_VY**：平移到目标点（实测比同时向两个方向移动的精度要高），且这里都是用平移速度，没有用角速度命令
* **ALIGN_YAW**：再次对齐

## Slide 11
工作情况（状态机抓取阶段1）
* **ARM_INIT**：把机械臂各关节调到预工作角度
* ARM_SIDE_ANGLES = np.array([-math.pi/2, 1.5, -1.5, 0.0, 1.2, 0.0])，这里让机械臂j1旋转到面向桌子的方向，其他关节调试到合理角度
* **SCAN**
* 拍RGB图，目测香蕉位置和相机的安装有没有问题
* 累积深度图，后面用
* 计算光心-香蕉连线和光轴的夹角判断香蕉偏移程度
* **GRASP_PLAN**：
* 构建点云（去桌面）
* 调用Anygrasp
* 香蕉颜色筛选
* ik预筛选（不带roll search）+候选排序

## Slide 12
工作情况（状态机抓取阶段2）
* **PRE_GRASP**：将机械臂从扫描姿态平滑移动到抓取预备位置，同时张开夹爪到合适宽度
* IK 求解（带 roll search）
* 所有关节误差 < 0.05 rad 且至少运行了 150 步时，提前退出
* 验收：
* 位置误差 ≤ PRE_GRASP_MAX_WORLD_ERR（0.10m）
* 最大关节误差 ≤ PRE_GRASP_MAX_JOINT_ERR
* 旋转误差 ≤ PRE_GRASP_MAX_ROT_ERR
* **ORIENT**：根据closing旋转j6（仅调整j6）
* **CLOSE&LIFT**：闭合夹爪，抓起香蕉
* **DONE**：检测香蕉z>0.75m就算成功

## Slide 13
未来工作
* Nav2模块正在引入中
* 希望获得一些计算资源有助于未来研究
* 方向展望：
* 关于多地形行走或者带任务行走（如利用道具、有多阶段任务等）
* 关于机械臂控制：是否进一步研究ACT和Diffusion
* 关于机械臂研究：VLA、世界模型
* 有什么方向指导，或者能否给一个相关的小课题